## Slide 1: 목 차
RFM – 무정전방송 조명장치 무선중계 방식 동작
무선중계 판단 및 기본 중계 동작
상태정보 송/수신
장치가 동일망에 존재하는 경우
송/수신기 중계 동작

## Slide 2
1. RFM – 무선 중계 판단 및 기본 중계 동작
Device #2
Device
#1
1. 무선Data중계
Device#2가 Device#1의 Data(Packet#1)를 수신 후 Data를 다시 전송을 하기 위하여 2가지 조건으로 판단을 한다.
1) Device#2의 망에 아직 타 Device#3가 존재.
2) Packet#1에 아직 Device#3의 Stamp가 없을 경우.
Packet#1
Device #3
<2> Data중계
<3> 재 수신Data Drop
( Seq Num로 판단 )
Packet#1
Packet#1
<1> Data송신
Packet#1
Header
Data
Device Flag
#1 / #2
Sequence Num : #1
Packet#1
Header
Data
Device Flag
#1 / #2 / #3
Sequence Num : #1
Packet#1
Header
Data
Device Flag
#1 / #2 / #3
Sequence Num : #1
2. 무선Data Drop
Device#2가 Data를 중계시 Device#1은 전송한 Data를 재 수신 받고 현재 전송한 Sequnce Number와 동일한 Packet을 수신받은 경우 해당 Packet은 drop한다.

## Slide 3
1. RFM – 상태 정보 송/수신
Device #2
Device #3
Device
#1
각 장치는 1초에 1번씩 자신의 정보를 송신한다.
장치별로 Device 정보의 수신 여부에 따라 자신의 망에 근접한 Device 정보를 판단한다.
Near device list
#2
Near device list
#1, #3
Near device list
#2

## Slide 4
1. RFM – 송/수신기 동일망에서 동작 시
수신기
#1
수신기
#2
수신기
#3
송신기
#0
모든 장치가 동일 망에 존재하는 경우 무선 중계를 하지 않는다.
Packet#1
Header
Data
Device Flag
#0 / #1 / #2 / #3
Sequence Num : #1
Packet#1

## Slide 5
1. RFM – 송/수신기 중계동작#1
수신기
#1
수신기
#2
수신기
#3
송신기
#1
Packet#1
Header
Data
Device Flag
#0 / #1
Sequence Num : #1
Pkt#1
Pkt#1
Pkt#1
Packet#1
Header
Data
Device Flag
#0 / #1 / #2
Sequence Num : #1
Packet#1
Header
Data
Device Flag
#0 / #1 / #2 / #3
Sequence Num : #1
송/수신기가 각 각 1개의 장치에 중계를 하는 경우

## Slide 6
1. RFM – 송/수신기 중계동작#2
수신기
#1
수신기
#2
수신기
#3
송신기
#0
Packet#1
Header
Data
Device Flag
#0 / #1
Sequence Num : #1
Packet#1
Packet#1
Packet#1
Header
Data
Device Flag
#0 / #1 / #2 / #3
Sequence Num : #1
송/수신기 중계시 2개 이상의 장치에 중계를 하는 경우